## Slide 1: بنام خدا فصل هشتم: پیچ و مهره ها
استاد درس: دکتر محمد سالاری

## Slide 2: انواع اتصالات
1- اتصالات غیر دائم (بازشو): به کرات می توان آنها را باز و بسته کرد. مانند پیچ و مهره
2- اتصالات دائم: مانند جوش و چسب
3- اتصالات نیمه دائم: اگر بخواهد باز شود تنها به اتصال دهنده و نه قطعه آسیب می زند. مانند پرچ
تعریف پیچ: معمولا استوانه ای توپر هستند که شیاری مارپیچ روی آنها تعبیه شده و نقش سطح شیبدار را بازی می کند.

## Slide 3: انواع پیچ بر حسب نوع سر پیچ
پیچ آلن
پیچ چشمی

## Slide 4: محصولات پیچ دار به سه دسته کلی تقسیم بندی می شوند:
الف- پیچ محکم کننده یا پیچ اتصال (Fastener Screw)
این نوع پیچها برای اتصال دو یا چند قطعه به یکدیگر
به کار می روند.

## Slide 5: ب- پیچ انتقال قدرت یا حرکت (Power Screw) حرکت زاویه ای را به منظور انتقال توان و یا ایجاد نیروهای بزرگ (مانند پرس، جک و ...) به حرکت خطی تبدیل می کنند.

## Slide 6: ج- پیچ تنظیم یا اندازه گیری

## Slide 7: تفاوت Screw و Bolt
تفاوت اصلی پیچ Screw و Bolt به شکل سر آن و نحوه اتصال بستگی داشته و به جنس پیچ بستگی ندارد. پیچ Screw به نوعی از پیچ گفته می شود که نوک تیز بوده و برای اتصال آن خود پیچ را می چرخانند که معمولا در سایزهای کوچکتری ساخته می شود. اما پیچهای Bolt معمولا سر تخت بوده و برای اتصال آن از مهره استفاده می شود و از نظر سایز بزرگتر می باشند.
Bolt Screw

## Slide 8: .
جنس پیچ ها
پر مصرف ترین مواد در تولید این نوع اتصالات فولاد میباشد و نوع آن فولادهای کم کربن و کربن متوسط میباشد. ولی استفاده کردن از فولادهای با کربن بالا، فولاد زنگ نزن(استنلس استیل )(صنایع دریایی -صنایع غذایی -مکانهای مرطوب )، آلومینیوم (ظروف تفلون)، مس، برنج نیز معمول میباشد.
فرآيند توليد پيچ
فرآيند توليد پيچ در واقع يك عمليات پرس كاري است كه طي آن مفتول كه ماده اوليه توليد پيچ است طي چند ضربه شكل نهايي را به خود مي‌گيرد. اين عمليات پرس كاري مي‌تواند سرد يا گرم انجام شود كه معمولاً براي توليداتي تا قطر 24ميلي از پرس كاري سرد و براي بالاتر از آن پرس كاري گرم استفاده مي‌شود.

## Slide 9: شکل رزوه

## Slide 10
در پیچهای متریک، دندانه پیچ معمولا به شکل مثلثی و با زاویه راس 60 درجه و در پیچهای اینچی با زاویه راس 55 درجه می باشد.
قطر بزرگ d: بزرگترین قطر دنده پیچ
قطر کوچک dr یا d1: کوچکترین قطر دنده پیچ
قطر گام dp: یک قطر تئوری بین قطرهای کوچک و بزرگ
پیشروی l: فاصله ای که مهره به ازای یک دور چرخیدن در جهت موازی با محور پیچ جابجا می شود.
برای پیچهای تک راهه پیشروی با گام پیچ برابر است.

## Slide 11: سیستم متریک (رزوه درشت):
قطر بزرگ اسمی
گام پیچ

## Slide 12: سیستم اینچی:
گروه دنده
تعداد دنده در اینچ
نماد اندازه

## Slide 13: پیچهای انتقال قدرت: پیچ انتقال قدرت وسیله ایست که در ماشینها برای تغییر حرکت زاویه ای به حرکت خطی و یا انتقال توان بکار می رود.

## Slide 14
گشتاور لازم برای بالا بردن بار
گشتاور لازم برای بالا بردن بار بدون اصطکاک
راندمان پیچ
شرط خود قفل شو بودن پیچ
گشتاور لازم برای پایین آوردن بار

## Slide 15: مثال:

## Slide 17: پیچهای اتصال
طول مناسب پیچ باید به اندازه ای باشد که پس از سفت کردن مهره فقط یک یا دو دنده از آن بیرون بزند.
طول بخش رزوه شده پیچ

## Slide 18: سفتی پیچ
جمع دو فنر معادل سری
مساحت مقطع با میانگین قطر گام و قطر کوچک
تذكر مهم :
در يك اتصال مقدار گير (grip) برابر است با همه كلفتي ماده اي كه گرفته و فشرده شده مي شود. مثلاً در شكل قبل مقدار گير برابر است با مجموع كلفتي دو عضو و پولك (واشر فلزي).

## Slide 19: سفتی اعضا
مخروط فشار ()
انتگرال گیری

## Slide 20
وایلمن و همکاران با استفاده از نتایج تحلیل اجزاء محدود رابطه زیر را برای سفتی اعضا ارائه کرده است:

## Slide 21
در یک اتصال که بیش از دو عضو توسط پیچ به هم متصل شده باشند، این عضوها رفتاری شبیه فنرهای سری داشته و در نتیجه ضریب فنریت کل را می توان از رابطه زیر بدست آورد.
تذكر مهم:
امكان دارد يكي از اجزاء، واشر نرمي (مانند واشر آب بندی) باشد در اين صورت سختي آن نسبت به ساير عضو ها كوچك بوده و لذا 1/Kgasketعدد بزرگي مي شود و در اين صورت مي توانيم بنويسيم:
Km=Kgasket
البته امكان دارد كه واشرهايي نيز وجود داشته باشد كه سختي هاي آن ها زياد باشد و دقيقاً مانند يك عضو وارد محاسبات شوند.

## Slide 22
با مشخص شدن Kb و Km حال می توانیم با استفاده از روابط زیر سهم هر کدام از پیچ و عضوها را در تحمل نیروی P بدست آوریم.

## Slide 23: مثال
همان گونه که در شکل زیر می بینید، دو ورق فلزی به وسیله یک پیچ و مهره واشرخور از فولاد SAE5 توسط واشرهای فولادی تخت استاندارد به یکدیگر متصل شده اند.
1- چنانچه ورق بالایی از جنس فولاد و ورق پایینی از چدن خاکستری باشد، ضریب فنریت عضو را تعیین کنید.
2- ضریب فنریت پیچ را تعیین کنید.

## Slide 26: استحکام پیچ ها
بار اطمینان یا گواه (Proof Load): بیشترین بار یا نیرویی است که یک پیچ می تواند بدون تغییر شکل دائمی تحمل کند.
استحکام اطمینان (Proof Strength): نسبت بار اطمینان به به سطح تنش کششی آن است. در نتیجه استحکام اطمینان تقریبا متناظر با حد تناسب و برابر با 0.0001 in تغییر شکل دائمی در پیچ است.
مقدار Sp از جدول خواص پیچ بدست می آید. اگر مقدار در جدول نبود از رابطه Sp=0.85 Sy استفاده می کنیم.
در بارگذاری محور تناوبی بر روی پیچها شکست خستگی معمولا در ماهیچه زیر کلاهک پیچ ، دنده های معیوب و یا در نخستین دنده درگیر در مهره رخ می دهد.
اگر پیچ دارای یک شانه استاندارد در زیر کلاهک خود باشد مقدار ضریب تمرکز تنش خستگی آن در محدوده Kf=2.1-2.3 خواهد بود.
در طراحی پیچها به علت حساسیتی که وجود دارد از Sp به جای Sy استفاده می شود که از لحاظ مقداری کمی کوچکتر از Sy است.

## Slide 27
بالاتر بودن گرید یا کلاس پیچ
بالاتر بودن استحکام پیچ
کاهش انعطاف پذیری پیچ
گرید پیچ
کلاس پیچ

## Slide 28
از روی کلاس پیچ می توان مقادیر استحکام تقریبی آن را بدست آورد.

## Slide 29: کاربردها:
ییچ های ساختمانی
گرید 10/9 جهت پیچ ها و گرید 10 برای مهره، مورد استفاده در ساختارهای فولادی، ساخت پل، انواع داربست و چوب بست چهارچوب های ساختمانی و بپج های مختلف مطابق استاندارد و گریدها :
ASTM A325/A325M
ASTM A490/A490M
پیچ های صنایع خودروسازی
پیچ و مهره و واشرهای مخصوص صنایع خودروسازی که شامل انواع پیچ های خودکار و خاص می باشد.
پیچ های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع دریایی
ASTM A193/A193M
ASTM A320/A320M
ASTM A307
ASTM A194/A194M
ASTM A563/A563M
ASTM A105 Stainless Steel

## Slide 30: اتصالات تحت بارهای کششی خارجی
وظیفه اصلی پیچها عموما تحمل بار کششی است. برای اینکه جدایش رخ ندهد پیچها با یک نیروی اولیه به نام پیش بار محکم می شوند. این نیروی پیش بار کششی با پیچاندن مهره ایجاد می شود.
Fi: پیش بار (Preload)
P: بار کششی خارجی وارد به هر پیچ
Pb: بخشی از بار P که توسط هر پیچ تحمل می شود.
Pm: بخشی از بار P که توسط عضوها تحمل می شود.
Fb=Pb+Fi: برآیند بار وارد به هر پیچ
Fm=Pm-Fi: برآیند بار وارد به عضوها
C: کسری از بار خارجی P که توسط هر پیچ تحمل می شود.
1-C: کسری از بار خارجی P که توسط عضوها تحمل می شود.

## Slide 31
معمولا بیشتر از 80 درصد بار خارجی را عضوها تحمل می کنند.
ثابت سفتی اتصال

## Slide 32: رابطه گشتاور وارد به پیچ با کشش بوجود آمده در آن
رابطه گشتاور مورد نیاز برای پیش بار مطلوب:
f: ضریب اصطکاک دندانه پیچ
fc: ضریب اصطکاک طوقه پیچ
ضریب گشتاور پیچشی:
هر دو ضریب اصطکاک به طور متوسط در حدود 0.15 هستند که در نتیجه بدون ارتباط به اندازه پیچهای بکار رفته مقدار K=0.2 بدست می آید.
در صورت نامشخص بودن شرایط کاری پیچ مقدار K=0.2
را بکار می گیریم.

## Slide 34
استفاده از مقادیر پیش بار زیر برای بارگذاری استاتیکی و خستگی پیشنهاد می شود.
Sp از جداول بدست می آید. برای مواد دیگری که در این جدول نیامده اند استحکام اطمینان از رابط تقریبی Sp=0.85 Sy بدست می آید.
برای اتصالات غیر دائم، استفاده مجدد از پیچ ها و مهره ها
برای اتصالات دائم

## Slide 35: بارگذاری استاتیکی
تنش کششی در پیچ:
ضریب اطمینان گواه:
ضریب بار:
نكته مهم:
اگر یک پیچ تحت کشش قرار گرفت برای محاسبه تنش ار فرمول بالا استفاده می کنیم. اما اگر تحت برش قرار گرفت به جای At از رابطه زیر استفاده می کنیم.
نیروی برش روی رزوه ها
نیروی برش روی قسمت بدون رزوه

## Slide 39
پس تعداد پیچها را برابر N=3 می گیریم.

## Slide 41: بارگذاری خستگی:
ضرایب تمرکز تنش خستگی برای ماهیچه زیر کلاهک پیچ و ابتدای رزوه ها
حد دوام تصحیح شده Se

## Slide 42
خط بار:
خط گودمن:
از برابری معادلات فوق:

## Slide 43
در صورت نبودن پیش بار:
پیش بار برای افزایش مقاومت خستگی مفید است.
ضریب اطمینان گواه

## Slide 44: اتصالات تحت بارهای برشی خارج از مرکز
در صورتی که بار وارد شده به اتصال بصورت متقارن نباشد توزیع نیروی برشی روی پیچ ها یکنواخت نمی باشد. در حالت بارگذاری خارج از مرکز بایستی مرکز سطح یا نقطه دوران را بدست آورد.

## Slide 45
نیروی برشی ثانویه

## Slide 46: مثال:
در سازه نشان داده شده در شکل زیر مطلوبست:
الف) بار برآیند روی هر پیچ
ب) تنش برشی ماکزیمم در هر پیچ
ج) تنش لهیدگی ماکزیمم

## Slide 47
بار برشی اولیه به هر پیچ:
نیروهای برشی ثانویه ناشی از گشتاور خمشی:

## Slide 48
طول پیچ برای M16 برابر 46 mm بدست می آید. طبق رابطه طول بخش رزوه شده برابر LT=38 mm و در نتیجه طول بخش بدون رزوه برابر 46-38=8 mm خواهد بود که کمتر از ضخامت ورق (15 mm) است. در نتیجه نیروی برشی به بخش رزوه شده پیچ وارد می شود.
ضخامت ناودانی کمتر از ورق فولادی است در نتیجه بیشترین تنش لهیدگی در ناودانی بوجود می آید:

## Slide 49
پایان