## Slide 1: دانشگاه آزاد اسلامی واحد حفاظت و بازیافت منابع مطالعه موردی درباره ارزیابی ضایعات کامپوزیت­های گرماسخت و جایگزین در بتن پلیمر و مطالعه درباره لیاف شیشه­ای GFRP دانشجو : استاد :

## Slide 2: حفاظت و بازیافت منابع مطالعه موردی درباره ارزیابی ضایعات کامپوزیت­های گرماسفت و جایگزین در بین پلیمر و مطالعه درباره لیاف شیشه­ای GFRP

## Slide 3: تعریف­ها:
تعریف کامپوزیت گرماسفت:
رزین­های گرماسفت معمولاً مونومرها با وزن مولکولی پائین هستند که دارای گروه­های عملگری برای واکنش‌های تشکیل شده پیوندهای عرضی هستند.
(مونومولکولی است که از تکرار آن پلیمر بدست می‌آید و وزن مولکولی کمی دارد.)
رزین‌های گرماسفت بسته به ساختار زنجیره اصلی شدن ممکن است جامد، مایعی با گرانروی کم باشند.
در گذشته گرماسفت‌ها معمولاً با الیاف کوتاه یا آسیاب شده به طول کمتر از 6 میلی متر تقویت می‌شوند. این الیاف، با طول کم باعث تقویت سفتی، استحکام و مقاومت می‌شوند.
1-22

## Slide 4: تعریف­ها:
-بتن پلیمر:
مواد پلیمری موارد استفاده زیادی در بتن‌های نسل جدید در کشورهای پیشرفته دارند. مواد پلیمری نقش تحمل کشش را در بتن دارد که می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای فولاد گروده در حالت جامد محصولات پلیمری به جای فولاد جایگزین می‌شوند و بتن را مسلح می­کنند که در این حالت پلیمر به صورت رشته، شبکه و یا میلگرد در بتن استفاده می­شود.
GFRP (الیاف شیشه­ای):
مش یا الیاف شیشه­ای GFPR که به صورت یک لایه توری بافته شده با الیاف بسیار نازک شیشه می­باشد. که امروزه کاربرد بسیار زیادی در منابع تولیدی خصوصاً صنعت ساختمان­سازی، بدنه خودرو و کشتی­سازی دارد. الیاف شیشه­ای نسوز بوده و دارای مقاومت کششی بالاتری نسبت به فولاد هستند.
2-22

## Slide 5: کاربرد الیاف شیشه­ای:
کاربردهای الیاف شیشه­ای:
1-تعمیر سطحی بتن و ترک­های آن
2-تقویت اتصال دیوارها به ستون و یکدیگر
3-زیرسازی سنگ و کاشی و سرامیک
4-تقویت بافت سنگ در کارخانه
5-افزایش مقاومت کششی و سطحی مصالح ساختمانی
3-22

## Slide 6
-الیاف FRP: فیبرهای پلیمری تقویت شده یا سیمان FRP را می­توان برای ترمیم و تقویت و بهسازی انواع سازه­های بتنی با قابیلت نصب بر روی سطوح (رال­ها، تیرها، ستون­ها، دیواره­های محال، شنسازه­ها) در ساختمان­های مسکونی، اداری و تجاری، ساختمان­های صنعتی، تکیه­گاه­های ماشین آلات و تأسیسات سنگین سازه­های آبی و ... بکار برد. این الیاف نوعی ماده کامپوزیت متشکل از دو بخش فیبر یا الیاف تقویتی است که به وسیله یک ماتریس، رزین از جنس پلیمر احاطه شده است. فیبرها پلیمر (FRP) به روش (PAN) (پلی اکریلونیتریل) ساخته می­شوند. در این روش دسته­های الیاف پس از آغشته شدن با رزین پس از عبور از یک قالب در کنار هم قرار گرفته و یک پروفیل دارای مقطع ثابت را بوجود می­آورند.
کاربرد الیاف شیشه­ای:
4-22

## Slide 7
الیاف شیشه­ای تقویت شده (GFRP) امروزه عموماً در بخش ساخت و ساز و حمل و نقل و خودرو کاربرد فراوانی دارند. ترکیبات کامپوزیتی به سختی بازیافت می­شوند که همین ترکیبات شامل الیاف شیشه­ای ماتریس های پلیمر و انواع مختلفی از پرکننده­های معدنی می باشند. از این رو، تا به امروز بسیاری از گرماسخت­ها (GFRP) به صورت زباله دفن یا سوزانده می­شدند که منجر به اثرات منفی زیست محیطی و هزینه­های اضافی به تولیدکنندگان و تأمین­کنندگان می­شود. با افزایش آگاهی از مسائل زیست محیطی و میلی که به صرف­جویی در منابع و بازیافت وجود دارد. دفن، این زباله­های گران قیمت را تبدیل به یک ماده قابل استفاده مجدد و سودآور تببدیل کند. در این مطالعه اثر اختلالات مکانیکی بازیافت ضایعات GFRP بر رفتار خمشی و فشاری ملات پلیمر پلی استر (PM) ارزیابی شده است.
نتایج تجربی نشان داده که زباله­های GFRP ملات پلیمر را پر نشان می­دهند و به بهبود رفتار مکانیکی بیش از ملات اصلاح نشده براساس پلی استر کمک می­کنند.
خلاصه پژوهش
5-22

## Slide 8
تولیدات حجیم و عظیم و مصرف FRP در دهه­های اخیر بالا رفته­اند و قدرت زیادی نسبت به وزن و میزان پایداری و انعطاف الیاف FRP با دیگر محصولات مشابه دارند. در مقابل تمامی امتیازهای FRP براساس تولیدات، افزایش تولید و مصرف نیز به مقادیر بزرگ از انتهای FRP می­باشد. مطابق گزارش Lucintel در سال 2012 یک تحقیقات جهانی که فقط از فایبرگلاس­ها انجام شد تخمین زده می­شود 2/11 میلیون دلار متوسط درآمد از فایبرگلاس­ها باشد. از این رو درآمد سهم FRPها %9/6 است. مطابقاً طبق رشد الیاف FRP و تحلیلی که به افزایش تولیدات دارد بنابراین افت هم بالا می­رود و در آینده نزدیک منتهی به مقادیر عظیم تولیدات می­شود. در این صورت قابلیت دوباره­سازی این نوع از مواد قراضه و مستعمل تبدیل به یک موضوع اصلی و مهم و در عین حال پیچیده شده است. از طرف دیگر این انتظار می­رود که مالیات سوزاندن بطور مشابه با مالیات خورد کردن و تراشه­دادن الیاف باشد، تا استفاده­های دوباره و بازسازی­های آنها مورد تشویق قرار گیرد قبل از به هدر رفتن آنها. بنابراین تولیدکنندگان FRP و تهیه­کنندگان در مواجهه با خطرات هدررفت سرمایه­ها به دنبال شراکت در بازارهای فلزات دیگر و صنعت­ها هستند که کارایی محصولات خود را بهبود بخشند.
شرح پژوهش
6-22

## Slide 9
-کاربردهای استفاده از الیاف GFRP و بازیافت آنها:
در حال حاضر 3 روش برای بازیافت اصلی و اساسی برای این مواد اثبات شده است:
1-بازیافت خاکسترها همراه با انرژی بخش بازیافتی براساس گرمای کلی در طول احتراق
2-بازیافت گرمایی و شیمیایی و پردازشات ترکیبی گرمایی مشابه همراه با فیبرهای بازیافتی
3-بازیافت مکانیکی که شامل شکسته شدن ترکیبات و ذره ذره شدن آنها و دیگر پردازشات مشابه همراه با کاهش سایز در الیاف­ها و تولیدات پودر شده که می­توانند هم به عنوان استحکامات و هم به عنوان فیبر تبدیل به ترکیبات ترموست Thermoset.
شرح پژوهش
7-22

## Slide 10
لیکن این ویژگی هنوز مورد بحث است که خاکسترها بخشی بازییافتی از انرژی قراضه­های آهن را پوشش می­دهند در حالیکه تراشه­ها این پوشش را انجام نمی­دهند. با این حال آلودگی هوایی از خاکسترها یکی از دلایل برگشت و انصراف از این راه است.
از طرف دیگر فیبر و محتویات تراشه­های هدررفته که به طور بالقوه خطرناک هستند.
به همین دلیل اکثر تولیدات GFRPها دارای یک صمغ فیبر هستند که این خطرات را کاهش می­دهند.
در سال­های اخیز چندین تلاش به منظور غلبه بر این موضوع توسط موسسات کاربردهای منعطف برای بازسازی GFRP ایجاد شده است. فیلر یا مواد مستحکم برای چوب مصنوعی-پلاستیک پلی اتیلن با چگالی بالا، تخته چوبی، سنگ فرش­های مسدودشده و ساختارهای موجود در منسوجات برخی از مثال­های کاربردی استفاده از بازیافت­هاست. اکثر آنها در یک معیار صنعتی براساس یک یا دو دلیل زیر رد شده­اند.
شرح پژوهش
8-22

## Slide 11
دلایل:
الف)تلاش در بازیافت به اضافه تأثیرات منفی مکانیکی از ترکیبات نهایی.
ب)تعادل منفی هزینه­ها جایی که عملیات بازیافت هزینه­ها خارج از حجم بازار و تولیدات بکر است.
مطالعات قبل اخیراً توسط یک گروه تحقیقاتی حاضر بررسی شده­اند و افت بالای FRPها را نمایش می­دهند.
شرح پژوهش
9-22

## Slide 12
PC
PC مشابه بتن است که صمغ بتن (رزین بتن) نامیده می­شود و در آن یک پلیمر ترموست، یک پلی استر غیراشباع و یک رزین اپوکسی وجود دارند که با ماده چسبنده سرامیکی جایگزین می­شود. قدرت زیاد، میزان وزن، سرعت، زمان، نفوذناپذیری که فشار ایجاد شده و استهلاک همراه با پایداری زیاد شیمیایی، هوازدگی و حملات یخبندان از جمله مزایای این طبقه از مواد در سیمان و بتن هستند.
هزینه­های بالا، حساسیت بالا و وارفتگی در دماهای زیاد و نداشتن رفتارهای معمولی بتن در آتش از معایب چنین موادی است.
علاوه بر این بطور دقیق یکی از موارد اصلی که مواد PC را مطلوب می سازد توانایی بالای این مواد در بازیافت می­باشد. که این مهم منجر به کاهش جای هزینه­ها از تولیدات نهایی می­شود که یکی از مهمترین مزایای آنها است در جهت حفظ منابع طبیعی.
شرح پژوهش
10-22

## Slide 13
مواد ناخالص و ویژگی­ها:
مواد هدر رفته و دور ریختنی GFRP توسط خرده­های باقی مانده از برشها و پرداخت­های الیاف در ساختمان­سازی­ها توسط شرکت Alto محیا و جمع­آوری می­شوند.
(Alto یک شرکت تولیدی فرآیند کشتیرانی که همراه با زیرمجموعه­هایش وظیفه بازیافت را بر عهده دارند) به طور واضح تر این مواد باقی مانده مثل پروفیل­های غیرتطبیقی و تراشه­های آهن که از ساخت کشتیها به دست می­آید با یک ارزش ارزیابی شده از شرکت (حدوداً 100 یورو در هر تن) به وجود می­آیند که شامل مالیات حمل و نقل و آنالیزهای شیمیایی در مواد هدررفته GFRP می­شود.
شرح پژوهش
11-22

## Slide 14
مواد هدررفته GFRP باید با یک پلی استر رزین متراکم گردند که با کربنات کلسیم و استحکامات E-Glass ترکیب می شود و سپس بعدها توسط واحد آزمایشگاهی مورد پردازش قرار می گیرند. دو سایز از مواد هدر رفته GFRP زنجیردار با کمک الک در اتاق تراش همراه با شبکه­های دارای سایز متفاوت بدست می­آیند. موماد بازیافتی بدست آمده توسط CW و FW در طول فایبرگلاس می­شود که در شکل 1 دیده می­شود.
شرح پژوهش
12-22

## Slide 15
توضیحات شکل 1
-واحد برش و آسیاب مورد استفاده در تراشه و فردایش ضایعات GFRP (CW و FWهای بدست آمده) در دو حالت الیافی و پودرشده.
تست­های احتراق مطابق با روی 5 نمونه انجام شده و یک محتوی غیرارگایک از 71% فایبرگلاس و کلسیم و میانگین رزین انجام شده است. ذرات از هر دو نوع بازیافتی توسط الک و دیگو تکنیک­های متفاوت بدست آمده است و یک نمودار میانگین و یک ­سازی تکمیلی از ترکیبات 64/1 و 69/2 CM, FW را به ترتیب مشخص کرده است.
شرح پژوهش
13-22

## Slide 16
طبقه­بندی مواد بازیافتی به فایبر گلاس، کربنات کلسیم و زرین­های ارگانیگ و در مقایسه با میانگین سایز ذرات مشخص شده است که به شکل­های متفاوتی ظهور می­کنند:
ذرات شن هم­شکل
شرح پژوهش
14-22

## Slide 17
توضیحات جدول: خواص فیزیکی و شیمیایی رزین­ها
شرح پژوهش
مقدار | متد و شیوه | خواص رزین­ها
95 | ASTMD-648 | دمای خمشی حرارتی
45 | ASTMD-648 | سختی
60 | ASTMD-648 | مقاومت کششی (کالاپاسکال)
110 | ASTMD-648 | استحکام خمشی (پالا پاسکال)
302 | ASTMD-648 | از دیار طول در نقطه شکست
15-22

## Slide 18
طرح ترکیبی و روش آزمایش:
فرمول­های متفاوت PM توسط ترکیبات اتصالات رزین آماده شده که ممکن است همراه یا بدون افزاینده و GFRP متفاوت باشند. فرمول­های آنالیز شده مطابق با 3 عامل طرح فاکتوریان است که در آنها نوع هدر رفت و محتویات افت آنها بررسی می­شود که به ترتیب در دو سطح و 4 سطح متغییر است محاسبه عوامل و فاکتورهایشان شماری از فرمول­های طرح هستند که به شکل منطقی در برنامه­های آزمایشی قرار دارند. بنابراین نیازی به هیچ یک از طرح­های زمان بر به منظور کاهش برنامه آزمایشی نمی­باشد. رزین در مصالح دانه­ای کلی در تماس با مواد بازیافتی GFRP نقش مهمی را در جایگزینی مواد شنی بازی می­کنند.
طرح ترکیبی جمع­بندی شده مهمی را در جایگزینی مواد شنی بازی می­کنند.
طرح ترکیبی جمع­بندی شده در جدول شماره 2 ارائه شده است که بر اساس 4 گونه و طبق موارد اقتباس شده ارزیابی شده اند.
CW یا FW محاسباتی برای بازیافت GFRP هستند.
شرح پژوهش
16-22

## Slide 19
شرح پژوهش
17-22

## Slide 20
شرح پژوهش
شکست نمونه­های آزمون PM تحت خمشی توضیحات شکل (یک نمونه از هر CM و FW آزمایش شد.)
به منظور دسترسی به یک درک بهتر از تاییدات عوامل روی قدرت­های مکانیکی PMها و نمودارهای واکنش از تاثیرات اصلی هر عامل مثل تاثیرات و اکنش های بین آنها در نمودارهای 6 و 7 طرح­ریزی شده­اند.
طبق نمودار 6 جایگزین های ناتمام از مطالعه دانه دار شن توسط بازیافت­های GFRP دارای تاثیرات همسان روی قدرت مکانیکی PM اصلاح­شده می­باشند.
18-22

## Slide 21
شرح پژوهش
توضیحات نمودار:
پاسخ اثرات اصلی از محتوای زباله (A) نوع زباله (B) محتوای سیلان (C) و پاسخ تست­های مقاومت خمشی و فشاری و سهم اصلی آن در تنوع جهانی محصولات
19-22

## Slide 22
شرح پژوهش
توضیحات:
دو عامل محتوای زباله (a) و نوع زباله (b) و محتوای سیلان و تنوع جهانی مربوطه
20-22

## Slide 23
نتیجه گیری و جمع بندی:
یافته­های این مقاله یک مثال بالقوه از کاربرد موثر GFRP بازیافت شده را نمایش می­دهد. بنابراین یک دوره جدید از تنوع محصولات GFRP را باز می­کند نه تنها به عنوان بازیافت و مصرف مواد هدر رفته بلکه به عنوان یک منبع مناسب در تولیدات بتن پلیمر
21-22

## Slide 24
با تشکر از توجه شما