## Slide 1
1

## Slide 2: تهیه کننده:مریم کاظمی ارشلو موضوع:برآوردهزینه پیش بینی کیفیت (COQ)درپروژه های ساختمانی درمصربااستفاده ازمدل شبکه عصبی مصنوعی

## Slide 3: عنوان مقدمه بررسی کلی جمع آوری داده ها پرسشنامه شبکه عصبی نرم افزاربهترین ساختارمدل آزمایش مدل نتیجه گیری

## Slide 4: مقدمه کیفیت قابلیت استفاده,تطابق نیازهاوتقاضاهااست. کیفیت یک درجه قابل پیش بینی ازیکنواختی (همسانی)وقابلیت اطمینان درکمترین هزینه است وبابازارتطبیق داده می شود.
تعریف کیفیت:

## Slide 5: مجموع هزینه های انطباقی وغیرانطباقی است. هزینه انطباقی:هزینه پرداختی برای پیشگیری ازکیفیت نامطلوب است. هزینه غیرانطباقی:هزینه پرداختی جهت کیفیت نامطلوب دراثرمحصولات وخدمات نامطلوب است. هزینه کیفیت یک جزءاساسی ازهزینه کلی هرپروژه ساختمانی است.
هزینه کیفیت :COQ

## Slide 6: COQبه چهاردسته تقسیم می شود: ●هزینه جلوگیری ●هزینه برآورد ●هزینه ضررداخلی ●هزینه ضررخارجی

## Slide 7: هزینه کیفیت تحت تاثیرعوامل زیراست: طول مدت پروژه هزینه ی کیفیت طراحی شده تجربه ی تیم نظارت اندازه ی پروژه موقعیت پروژه

## Slide 8: انواع مدلهای COQ: مدل P-A-F مدل Crosby مدل هزینه فرصت(هزینه کالاهای تولیدی) مدل هزینه فرآیند مدلهای ABC(فعالیت هزینه یابی)

## Slide 9: دردومرحله انجام می شود: 1.ترکیب بین عوامل COQازمطالعه کلی وعوامل تعیین COQصنعت ساخت وساز 2.جمع آوری اطلاعات برای 52پروژه ازچندین شرکت ساختمانی بادرجه 1و2
جمع آوری داده ها:

## Slide 10: کارشناسان تحقیق پیمانکاران ومتخصصان باتجربه وکارکرده درمصر واعضاءآکادمی ازدانشگاهها هستند تحلیل پرسشنامه درمراحل زیرخلاصه می شود: 1.شاخص تقاضا: (Ax)*100/5 ∑=شاخص تقاضا 2.آرایش نزولی عوامل طبق شاخص تقاضاهایشان

## Slide 11: عوامل COQبه چهرگروه متناوب برطبق تاثیرشان برهزینه کیفیت پروژه تقسیم می شوند: 1.شاخص تقاضابزرگتراز60% 2.شاخص تقاضابین 40%تا55% 3.شاخص تقاضابین 20%تا35% 4.شاخص تقاضاکوچکتراز20%

## Slide 12: دراین بخش یک تحلیل مقایسه ای انجام می شودتاتاثیرعوامل پیشین درهزینه کیفیت برای همه پروژه های مختلف ساخت ساختمان کامل شده (52پروژه)رانشان دهد.این پروژه هادرطول 14سال از1996تا2009اجراشده اند.اطلاعات این پروژه هاازمناطق مختلف مصرجمع آوری شده اند.

## Slide 13: شبکه های عصبی مصنوعی یک ابزارمدلسازی هستندکه می توانندبه صورت اتوماسیون درصنعت ساخت وسازاجراشوند. عوامل تاثیرگذاربرهزینه کیفیت پیش بینی شده به عنوان متغیرهای ورودی برای مدل شبکه عصبی درنظرگرفته می شوند. هزینه کیفیت موردانتظاربرپایه درصدی ازارزش پیمان کلی پروژه به عنوان متغیرخروجی این مدل است.

## Slide 14: مراحل تشکیل شبکه عصبی: •تعیین مسئله •تعیین اطلاعات مورداستفاده ووظیفه شبکه •روش جمع آوری اطلاعات ونشان پردازی •تعریف شبکه •تعیین ورودی های شبکه وخروجی ها •ساختارشبکه •آماده سازی شبکه •تحلیل شبکه آماده شده

## Slide 15: مدلهاباالگوریتم پس گسترش آماده می شوند: الگوریتم پس گسترش ورودی هارابه خروجی تبدیل می کندباحداقل کردن یک خطای مربع میانگین ریشه دوم[RMS] ورودی هاواردمی شوندوخروجی هامحاسبه می شوند.وتفاوت بین خروجی های محاسبه شده وخروجیهای واقعی حساب می شود.

## Slide 16: نرم افزارمورداستفاده: برنامه connectionعصبی NCنسخه 2.0نرم افزاری است که دراین تحقیق استفاده شده تامدل شبکه عصبی راتوسعه دهد.این نرم افزارنیازبه یک IBMسازگارباپردازنده های 386,486یاپنتیوم هستند.آن می توانددرویندوزهای 3.1یابزرگترکارکندوبه حداقل 4MBحافظه نیازدارد.برنامه به 4MBفضای دیسک ,یک ماوس ویک مانیتورVGAیاSGVAنیازدارد

## Slide 17: تعیین بهترین ساختار مدل ویژگیهای قاعده یادگیری مدل,آماده سازی وآزمایش تلرانس بطور مکانیکی توسط برنامه و متغیرات است که مجهول برنامه در طول مرحله طراحی تعداد لایه های مخفی,تعداد گره های مخفی در هر لایه ونوع تابع انتقال است که برنامه در مراحل زیر استفاده خواهد کرد:

## Slide 18: A.لایه مخفی با تابع انتقال پیچیده S B.لایه مخفی با تابع انتقال تانژانت T C.دو لایه مخفی با تابع انتقال Sبرای هر دو لایه D.دو لایه مخفی با تابع انتفال Tبرای هر دو لایه E.دو لایه مخفی باتابع انتفال Sبرای هر دو لایه F.دو لایه مخفی با تابع انتقال Tبرای هر دو لایه

## Slide 19: 106مدل آزمایشی متفاوت برای تعیین بهترین ساختار از مدل پیشنهادی آزمایش شده اند. بهترین ساختار مدل مدلی است که خطاهای RMSراحداقل میکند. مدل معرفی شده برای این مسئله پیش بینی پیچیده مدلی است با مقدار حداقلRMSازهمه آزمایشات وفرآیند خطا .

## Slide 20: ارزیابی شرح محتویات شبکه 5پروژه که قبلا بطور دلخواه انتخاب شده اند و برای آزمایش تایید شده اند از مجموع کل پروژه ها,برای بهترین مدل معرفی شده اند درصد محاسبه شده برای پروژه های واقعی محاسبه خواهد شد واختلاف بین آنها مطالعه میشود اگر مساوی یاکمتر از مقدار تفاوت مطلق مدل طراحی شده باشد پس یک محاسبه ی صحیح انجام شده است واگر مقدار تفاوت مطلق طراحی شده افزایش یابد دیگر صحیح نخواهد بود.

## Slide 21: مدل بطور صحیح 4نمونه از 5 نمونه را پیش بینی میکند(80%نمونه آزمایش).پروژه ی اشتباه پیش بینی شده یک تفاوت منفی بین مقدار درصد پیش بینی شده از همان پروژه دارد که برابر 70/37%است.این یعنی اینکه نتیجه ی پیش بینی شده کمتر از مقدار واقعی پروژه است.درصد صحیح نتیجه ی نمونه آزمایش 80%درنظر گرفته میشود که خوب است ومدل میتواند پذیرفته شود.

## Slide 22: نتایج زیر ممکن است ازین تحقیق استنباط شود: ●همهی روشها ازطریق بررسی کلی عوامل پتانسیلی که درصد هزینه ی کیفیت برای پروژه ی ساختمانی را کنترل میکند مشخص میکند13 عامل تعیین شده است. ●تحلیل اطلاعات پیشنهادی جمع شده از یک تحقیق پرسشنامه ای در میان کارشناسان ساختمانی مصری نشان داده اند که طول مدت پروژه,هزینه ی کیفیت طراحی شده,تجربه ی تیم نظارت,اندازه ی پروژه,موقعیت پروژه,آگاهی از کیفیت تیم پروژه,درجهی پیمانکار,نوع نیروی انسانی,مهارت نیروی انسانی و نوع پروژه,10عامل تاثیرگذار بر درصد هزینه ی کیفیت پروژه های ساختمانی مصر است.

## Slide 23: ●یک مدل شبکه ی عصبی مناسب از طریق 106آزمایش برای پیش بینی درصد هزینه ی کیفیت پروژه های ساختمانی مصر در آینده بدست آمده است.این مدل شامل یک لایه ورودی با 10گره,یک لایه مخفی با 8گره مخفی ویک تابع انتقال تانژانت و یک لایه خروجی است.میزان یادگیری این مدل بطور خودکار با N-connectionتنظیم میشود در حالیکه تلرانس آماده سازی و آزمایش0/1است. ●نتایج آزمایشات برای بهترین مدل یک خطای مربع میانگین ریشه ی دوم (RMS)با مقدار 0/259است.

## Slide 24: ●آزمایش صحت مدل پیشنهادی روی 5 مورد انجام شده است که هنوز در شبکه دیده نشده است.نتایج آزمایش 80%را مشخص کرده است.همانطور که مدل بطور اشتباه درصد هزینه ی کیفیت برای هر پروژه ی نمونه آزمایشی را 20%پیش بینی میکند.

## Slide 25
your attention
Thanks for