## Slide 1: دانشگاه جامع علمی-کاربردی مرکز علمی-کاربردی واحد شهربابک
واحد درسی کاربینی
ایمنی ساختمانها و تعمیرگاه
استاد:
دانشجو:
رشته: ایمنی (HSE)

## Slide 2: مقدمه
به منظور ارتقا سطح ایمنی و حفاظت نیروی کار در ساختمان سازی و تعمیرات به خصوص عمرانی این تحقیق انجام میشود باشد که به ایمنی این نمونه ساخت و سازها و تعمیرات توجه بیشتری شود و ضمن اهمیت ایمنی در تعمیرگاه ها به اهمیت ان در محوطه های باز توجه شود.
حوادث در کارگاه های ساختمانی علاوه بر اینکه خسارت های مستقیم و غیر مستقیم فراوانی در روند کار ایجاد میکنند اثار سوءاجتماعی نیز به همراه دارند.
طراحی یک ساختمان و مسائل امنیتی آن همه بستگی دارد به نوع اسکلت که طراحی میشود.در مورد اسکلت های فلزی باید مسائل مهمی را دقت کرد.

## Slide 3: اهمیت تحقیق
تحقیق پیش رو ب دلیل اهمیت ایمنی افراد در ساخت و ساز ساختمانها و تعمیرات دستگاه های عمرانی آنها قابل اهمیت است.چرا که بعضا دیده شده به علت کمبود وقت از بردن دستگاه عمرانی به تعمیرگاه اجتناب شده و در محل اقدام به ساخت و ساز و تعمیرات نیز ادامه میدهند.این مساله باعث میشود به علت دور بودن برخی تجهیزات تعمیرکار کار را به ایمنی ترجیح داده و از بعضی اقدامات ایمنی چشم پوشی کند و ساخت و ساز را در الویت قرار دهد.

## Slide 4: بازید از ساخت و ساز ساختمان ها و تعمیرگاه
به منظور ارزیابی عملی خطرات و راهکارهای پیشنهادی به ظور عملی به یک ساختمان در حال ساخت و تعمیرگاه مراجعه نمودم و به پیوست گزارش بازدید جهت شناسایی عدم رضایت موارد ایمنی ارائه گردد.
1)نقض ماده 26: قسمت دستگاه ها و وسایل بالا بر باید بازدید روزانه کلیه ی لوازم و بلند کردن بار، از قبیل قلاب ها، اتصالات، زنجیرها و... از نطر فرسودگی و شکستگی و هر نوع عیوب ظاهری دیگر توسط مسئول دستگاه شناسایی شود.

## Slide 5: بازید از ساخت و ساز ساختمان ها و تعمیرگاه
2) تایید ماده 41: طبق این ماده پله و رکاب کامیون ترجیحا به حالت پنجره ای و سوراخ مانند باید باشد تا گل و لای بر روی آن ها متراکم نشده و باعث لغزش پای راننده نشود.

## Slide 6: بازید از ساخت و ساز ساختمان ها و تعمیرگاه
3) تایید ماده 45: طبق این ماده هنگامی که ماشین آلات ساختمانی در حال کار هستند، ورود افراد به داخل شعاع عمل آنها باید ممنوع گردد.

## Slide 7: بازید از ساخت و ساز ساختمان ها و تعمیرگاه
4) تایید ماده ی 174: طبق این ماده نردبان های فلزی باید به وسیله ی ضد زنگ یا مواد مناسب دیگر در مقابل خوردگی یا زنگ زدگی محافظت شود.

## Slide 8: بازید از ساخت و ساز ساختمان ها و تعمیرگاه
5) تایید ماده 194: طبق این ماده منطقه ی خطر در اطراف ساختمان در دست تخریب باید از علامات خطر و هشدار دهنده نصب گردد. و از افراد غیر مسئول به منطقه محصور شده جلوگیری به عمل آید.
6) تایید ماده 209: طبق این ماده به استثنا پلکان ها، راهروها که برای استفاده کارگران به کار می رود باید کلیه ی راه های ارتباطی دیگر ساختمان در تمام مدت تخریب مسدود گردد.

## Slide 9: بازید از ساخت و ساز ساختمان ها و تعمیرگاه
7) نقض ماده 253: طبق این ماده نوار اخطار اطراف گودها و چاله ها به طور ایمن حصارکشی نشده است.
8) طبق ماده 299: برای برداشتن ابزارها و مصالح های انبار شده باید از بالاترین قسمت از وسیله شروع گردد.

## Slide 10: بازید از ساخت و ساز ساختمان ها و تعمیرگاه
12)نقض قانون ایمنی ماده19:تعمیرکاران باید از دستکش ضد برودت و از وسایل حفاظت فردی استفاده نمایند.
نقض ماده12:کلاه ایمنی جوشکار یا برشکار باید مجهز به سپر جوشکاری باشد ب گونه ای که در هنگام بالا زدن فیلتر جوشکاری چشم ها و صورت کارگران را در برابر پرتاب ذرات سرباره محافظت نمایند.

## Slide 11: نتیجه گیری
افراد استفاده صحيح از وسایل ایمنی فردي داشته باشند وسهل انگاري نكنند که باعث حادثه نشود.
مهمترین راه حل های کنترلی آموزش کارگران ، بالا بردن سطح آگاهی آنها از خطرات ،ایجاد سیستم تشویق وتنبیه برای پرسنل ، نظارت مستمر بر کار آنها و بهبود سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی میباشد.

## Slide 12
پایان